Общие правила сборки корпусной мебели. 	СХЕМА СБОРКИ

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

- Скрепить боковины с вязками с помощью болтов и еврошурупов.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность

При отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления

неровностей пола. В противном случае возможна неровность всего изделия.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны

у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь

шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в

продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не

оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

## х900              х1200              х1400           х1600

1. Спинка малая         955х350х26       1255х350х26        1455х350х26     1655х350х26       = 1 шт.

2. Опора большая      954х471х26       1254х471х26        1454х471х26     1654х471х26	= 1 шт.

4. Изголовье               954х450х26       1254х450х26        1454х450х26     1654х450х26       = 1 шт.

3. Царга                  2020х350х26     2020х350х26        2020х350х26     2020х350х26	= 2 шт.

Ортопедическое основание с ножками	= 1 к-т.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| А) Стяжка с бочонком (винт х60) 4 шт. |  | С) Эксцентрик-саморез 4 шт. | D) Заглушка для эксцентрика 4 шт | E) ключ шестигранный 1 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J) Подпятник 8 шт | H) Шуруп 3х16 16 шт |  |  | К) Винт 6х30 8 шт |
| L) Труба овальная 2 шт. | М) Заглушка для трубы овальной 2 шт. | О) Шкант 11 шт | Y) Стяжка угловая кроватная 2 шт. | Z) Саморез 4х16 12 шт |

# Text boxes

2

## Порядок сборки

1. Шурупами (H) закрепить на нижней части спинок (1,2) и царг (3) подпятники (J) на расстоянии (3 см от края.

2. Установить шканты (О) в торцевые отверстия на опоре большой (2) и царге (3).

3. Соединить опору большую (2) и изголовье (4), загнав свободные концы шкантов (О) в изголовье (4) и  вкрутить винты (К) в установленные бонки через отвестия в трубах (L). Верхние торцы труб (L) закрыть заглушками (М).

4. Вкрутить стержни эксцентриков (С) в отверстия на спинке (1).

5. Вставить шайбы эксцентриков (C) и бочонки стяжки (А) в глухие отверстия на царгах (3).

6. Закрепить царги (3) и спинку (1), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на спинке малой (1) и прижав стержни эксцентриков шайбами (C). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

7. Для придания большей прочности изделию установить стяжки угловые кроватные (Y) между царгами (3) и спинкой (1) на саморезы (Z).

8. Закрепить царгу (3) винтом стяжки (А) к опоре большой (2), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на опоре большой (2). Это достигается путем закручивания винта через опору большую в бочонок.

9.Установить заглушки (D) в головки эксцентриков (C).

10.Ортопедическое основание на ножках установить внутри собранного     	каркаса.

3

4

3

4

1

2

«Парма» Кровать-1 с орт. основанием     х900 СП.040.433, х1200 СП.040.434,

х1400 СП.040.429, х1600 СП.040.423