## Порядок сборки

- Установить планки петель 900 (C) на крышке (6) шурупами (D).

- Установить газлифты (Т) на боковинах (1,2) шурупами (D).

- К двери (3) прикрепить петли 900 (C) шурупами (D) и ручки (F) винтами (G).

- Установить навес (К) шурупами (D) на боковинах (1,2) и перегородке (4).

- Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на  дне (5) и крышке (6).

- Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на   перегородке (4) и боковинах (1,2).

- Собрать коробку. Для этого соединить дно (5) с боковинами (1,2) и перегородкой (4), прижав стержни эксцентриков шайбами (J). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

- Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1,2) и перегородкой (4), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).

- Саморезами (Р) закрепить на боковинах (1,2) и перегородке (4) навески (О).

- Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (7) гвоздями (I).

- Установить заглушки (Q) в головки эксцентриков (J).

- Навесить на изделие двери (3).

- На двери (3) закрепить газлифт (Т) шурупами (D).

- Приклеить амортизаторы (М) в месте соприкосновения боковин (1,2) и двери (3).

- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 900.

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Боковина	367х215		= 2 шт.

3. Стеклодверь	397х1297		= 1 шт.

4. Перегородка	367х215		= 1 шт.

5. Дно		1300х215		= 1 шт.

6. Крышка		1300х215		= 1 шт.

7. Задняя стенка (ДВП цв)	           395х1295		= 1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

|  |  | C) Петля х90 4 шт | D) Шуруп 3,5х16 22 шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Ручка х96 2 шт | G) Винт 4х25 4 шт |  | J) Эксцентрик 12 шт |  |
|  | М) Амортизатор 2 шт | I) Гвозди 40 шт | К) Навес Люкс 3 шт. |  |
|  | Х) Шестигранный ключ 1 шт | Q) Заглушка для эксцентрика 12шт. | Т) Газлифт Н100 2 шт |  |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

3

7

5

6

Схема сборки изделия

Гостиная «Сиена»

Полка навесная 2 х1300

ГТ.0723.303

2

1

Установка газлифта

4