## Порядок сборки

- Шурупами (H) закрепить на нижней части боковин (1,2) подпятники (J) на расстоянии (3 см от края.

- Установить шканты (C) в поперечные отверстия на боковинах (1,2).

- Забить полкодержатели (F) в отверстия на перегородке (9) и боковине (1).

- Закрепить планки петель 900 (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1,2) и перегородке (9,23).

- Шурупами (G) закрепить штангодержатели (F) на боковинах (2) и перегородках (9,23).

- К дверям (4) прикрепить петли 900 (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (К), подложив шайбу (R).

8.       Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на боковинах (1,2), перегородках (9,23) и горизонтах (3,7).

9.       Собрать коробку, соединив горизонты (3,7) с боковинами (1,2) и перегородками (9,23) эксцентриками (М) и загнав свободные концы шкантов (C) в цоколь (6).

10.      Перегородки (9,23) соединить с горизонтом (3) еврошурупами (А).

11.     Одеть крышку (5) и закрепить, прижав стержни эксцентриков шайбами (М). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

12.      Горизонт (22) соединить с перегородками (9,23), царгу (19) с горизонтами (3),(22), царгу (18) с горизонтом (22) и крышкой (5) еврошурупами (А,S).

13.      Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A,S) и заглушки (N) в головки эксцентриков (М).

14.      Приклеить амортизаторы (L) в месте соприкосновения дверей (4) и перегородок (9,23).

15.      Проверить диагонали и только после этого прибить задние стенки (10,12) гвоздями (Т).

16.      Навесить на изделие двери (4).

17.      Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 900 .

18.     Установить полки (8) внутрь изделия.

19.     Закрепить штанги (11,20) в штангодержателях (О).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми   (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- Обратите внимание на то, чтобы шурупы не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

4. Дверь	2160х480	4 шт.

10. Зад. стенка (ДВП цв.)	2186х483	2 шт.

12. Зад. стенка (ДВП цв.)	1483х479	2 шт.

1,2. Боковина	2192х550	2 шт.

9,23. Перегородка	2149х550	2 шт.

18. Царга	341х944	1 шт.

19. Царга	321х944	1 шт.

11. Штанга метал.	0,456 п.м.	2 шт.

3. Горизонт	1900х550	1 шт.

5. Крышка	1933х575	1 шт.

6. Цоколь	1900х70	2 шт.

7. Горизонт	462х550	2 шт.

8. Полка	459х540	4 шт.

22. Горизонт	944х550	2 шт.

20. Штанга метал.	0,938 п.м.	1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп 7х50 18 шт | B) Заглушка 20 шт | C) Шкант 8 шт | D) Петля 90 16 шт | Е) Ручка х384 4 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Полкодержатель 16 шт | G) Шуруп 3,5х16 70 шт | H) Шуруп 3х16 8 шт | J) Подпятник 4 шт | К) Винт 4х30 8 шт |
| L) Амортизатор 8 шт | M) Эксцентрик 20 шт | N) Заглушка для эксцентрика 20 шт | О) Штангодержатель 6 шт | Р) Межсекционная стяжка 2 шт. |
| R) Шайба метал. 8 шт |  | S) Еврошуруп 7х70 2 шт | Т) Гвозди 180 шт | Шестигранный ключ 1 шт |

# Text boxes

Схема сборки изделия «Шкаф 4-х дверный (корпус)» СП.010.427

(спальня ПАРМА)