## Шкаф угловой (корпус)

СП.010.431

(Спальня ПАРМА)

## Порядок сборки

- Шурупами (H) закрепить на нижней части боковин (1,2) и цоколей (6,7) подпятники (J) на расстоянии (3 см от края.

- Шурупом (G) закрепить на нижней части крышки (9) уголок мебельный (Х).

- Забить полкодержатели (F) в отверстия на боковине (1) и перегородке (11).

- Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковине (2).

- Шурупами (G) закрепить штангодержатели (O) на боковине (2) и перегородке (10).

- К двери (4) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручку (E) винтом (К), подложив шайбу (S).

- Прикрепить цоколи (6,7) к нижней части горизонта (5).

7.  Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на боковинах (1,2),            перегородках (10,11), планке (16) и горизонтах (3,5).

8.    Собрать коробку, соединив горизонты (3,5) с боковинами (1,2), перегородками (10,11) и планкой (16) эксцентриками (М).

9.     Перегородки (10,11) соединить с горизонтом (5) еврошурупами (А).

10.  Одеть крышку (9) и закрепить, прижав стержни эксцентриков шайбами (М).      Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

11.   Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (N) в головки эксцентриков (М).

12.    Приклеить амортизаторы (L) в месте соприкосновения двери (4) и горизонта (5).

13.    Проверить диагонали и только после этого прибить задние стенки (12,13) гвоздями (Р).

14.    Навесить на изделие дверь (4).

15.    Установить полки (8) внутрь изделия.

16.    Закрепить штангу (14) в штангодержателях (О).

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп 4 шт | B) Заглушка 4 шт | С) Ключ шестигранный 1 шт | D) Петля 135о 4 шт | Е) Ручка х384 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Полкодержатель 16 шт | G) Шуруп 3,5х16 23 шт | H) Шуруп 3х16 16 шт | J) Подпятник 8 шт | К) Винт 4х30 2 шт |
| L) Амортизатор 2 шт | M) Эксцентрик 20 шт | N) Заглушка для эксцентрика 20 шт | О) Штангодержатель 2 шт | Р) Гвозди 110 шт |
| Т) Межсекционная стяжка 2 шт. | S) Шайба метал. 2 шт | Х) Уголок мебельный 1 шт. |  |  |

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование	размеры	кол-во

1,2. Боковина	2192х550	2 шт.

4. Дверь	2160х480	1 шт.

7. Цоколь	850х70	1 шт.

10. Перегородка	2149х550	1 шт.

11. Перегородка	2149х410	1 шт.

12. Задняя стенка (ДВП пр.)	2186х356	1 шт.

13. Задняя стенка (ДВП пр.)	2186х450	2 шт.

14. Штанга металл.	870	1 шт.

15. Соединительный профиль		1 шт.

3. Горизонт	876х550	1 шт.

5. Горизонт	892х892	1 шт.

6. Цоколь	624х70	1 шт.

8. Полка	405х323	4 шт.

9. Крышка	909х909	1 шт.

16. Планка	876х120	1 шт.

# Text boxes

Схема сборки изделия «Шкаф угловой(корпус)» СП.010.431

(спальня ПАРМА)