## Порядок сборки

- Закрепить на нижней части опор (17,18) подпятники (N) на расстоянии (3 см    от края.

- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.

- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) на перегородке (2) и боковинах (1).

- Вкрутить стержни эксцентриков (М) в предварительно забитые втулки  в отверстия на крышке (4), боковинах (1) и перегородке (2), а стержни эксцентриков (Х) на фасадах (8).

- Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4).

- Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на  горизонтах (13,14), боковинах (1), перегородке (2) и боковых стенках ящика (9).

- Соединить горизонт (13) с перегородкой (2) еврошурупами (А).

- Соединить перегородку (2) и горизонт (14) эксцентриками (М).

- Закрепить боковины (1) с горизонтами (13,14) эксцентриками (М).

- Закрепить опору (18) на основании (3) еврошурупами (А).

- Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1) и перегородкой (2) еврошурупами (А).

- Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (М) при помощи отвертки.

- Проверить диагонали и после этого заднюю стенку (5) прибить гвоздями (L).

- Закрепить опоры (17) на основании (3) саморезами (С).

- Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (М) и заглушки (В) в головки еврошурупов (А).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (А). Под дно (10)установить уголки с саморезом (Т).

- Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (Х).

- Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтом (K).

- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).

- Установить внутрь изделия выдвижной ящик.

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13.  Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина		391х345        	2 шт.

2. Перегородка                                   	391х345        	2 шт.

3. Основание                       	1260х367      	1 шт.

4. Крышка (в сборе)                          	1304х379      	1 шт.

5. Задняя стенка (ДВП)                    	1255х419      	1 шт.

6,7. Передн./задн. стенка ящика       	547х120       	2/2 шт.

8. Фасад ящика                                   	627х192       	2 шт.

9. Боковая стенка ящика                   	330х120       	4 шт.

10. Дно ящика (ДВП)                        	555х305       	1 шт.

13,14. Горизонт	605х345 	1 шт.

17. Опора декор.	385х200х85     	2 шт.

18. Опора		150х85     	1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп 26 шт | В) Заглушка 4 шт | С) Саморез 4х25 4 шт | D) Шуруп 3,5х16 24 шт | E) Ручка 2 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Шкант 4 шт |  | G) ключ шестигранный 1 шт | Х) Эксцентрик-саморез 4 шт | К) Винт 4х35 4 шт |
| L) Гвозди 40 шт | М) Эксцентрик 12 шт | N) Подпятник 8 шт | O) Направляющие х300 2 к-та | Р) Заглушка для эксцентрика 12 шт |
| T) Уголок с саморезом 8 шт. |  |  |  |  |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

Монтаж шариковых

направляющих

Схема сборки изделия

«Тумба для аппаратуры 1» ГТ.0323.301

(гостиная СИЕНА)