## Порядок сборки

- Установить планки петель 900 (C) на боковине (1,2) шурупами (D).

- Забить полкодержатели (E,Х) в отверстия на боковинах (1,2) и перегородке (4).

- К дверям (3,12) прикрепить петли 900 (C) шурупами (D).

- Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на боковинах (1,2), перегородке (4), дне (5) и крышке (6).

- Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на  горизонтах (7,8), перегородке (4) и боковинах (1,2).

- Соединить горизонт (7) с перегородкой (4) еврошурупами (А).

- Собрать коробку, установив горизонт (8) между боковиной (2) и перегородкой (4) и горизонт (7) соединить с боковиной (1), прижав стержни эксцентриков шайбами (J). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

- Соединить дно (5) с боковинами (1,2) и перегородкой (4), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).

- Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1,2) и перегородкой (4), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).

- Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (11) гвоздями (I).

- Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (А).

- Навесить на изделие двери (3,12).

- Приклеить амортизаторы (М) в месте соприкосновения перегородки (4) и дверей (3,12).

- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 900.

- Установить внутрь изделия полки (13,15).

23.    Технологические отверстия закрыть заглушками (U).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2,4. Боковина	1203х335		= 3 шт.

7,8. Горизонт	575х335		= 2 шт.

5. Дно		1200х355		= 1 шт.

6. Крышка		1200х360		= 1 шт.

3. Стеклодверь	597х597		= 2 шт.

11. Задняя стенка (ДВП цв)	           1250х597		= 2 шт.

12. Дверь		597х597		= 2 шт.

13. Стеклополка                                    572х325                            = 2 шт.

15. Полка                                                572х325                            = 2 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп х50 2 шт | B) Заглушка 2 шт | C) Петля х90 8 шт | D) Шуруп 3,5х16 32 шт | Е) Полкодержатель 8 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Ручка х160 4 шт | G) Винт 4х25 8 шт |  | J) Эксцентрик 18 шт |  |
|  | М) Амортизатор 8 шт | I) Гвозди 50 шт |  |  |
|  | T) Шестигранный ключ 1 шт | Q) Заглушка для эксцентрика 18 шт. | U) Заглушка технологическая 8 шт. | Х) Полкодержатель стеклополок 8 шт. |

# Text boxes

15

3

13

3

5

12

15

13

6

7

Схема сборки изделия

Гостиная «Парма Люкс»

Полка 4-х дверная (2 стеклодвери) ГТ.073.301

8

2

1

11

4

12