## Порядок сборки

- На нижней части дна (5) прикрепить регулируемые опоры (P) шурупами (D).

- Установить планки петель 900 (C) на боковине (1,2) шурупами (D).

- Забить полкодержатели (Х) в отверстия на боковинах (1,2) и перегородках (11).

- К дверям (15) прикрепить петли 900 (C) шурупами (D).

- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.

- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) на перегородках (11).

- Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на крышке (6).

- Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на  боковинах (1,2), и перегородках (11).

- Соединить перегородки (11) с горизонтом (8) еврошурупами (А).

- Соединить дно (5) с боковинами (1,2) и перегородками (11) еврошурупами (Н).

- Закрепить перегородку (11)   и боковины (1,2) на крышке (6), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).

- Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (3,13) гвоздями (I).

- Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (Н) и заглушки (Q) в шайбы эксцентриков (J).

- Навесить на изделие двери (15).

- Приклеить амортизаторы (М) в месте соприкосновения перегородки (11) и дверей (15).

- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 900.

- Установить внутрь изделия полки (12).

- Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (F) винтами (G).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (А).

- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (V).

- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).

- Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).

- Установить внутрь изделия выдвижной ящик.

25.    Технологические отверстия закрыть заглушками (U).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Бок тумбы  		           603х420		= 2 шт.

11. Перегородка	603х420		= 2 шт.

6. Крышка		1500х445		= 1 шт.

5. Дно		1500х443		= 1 шт.

8. Горизонт	584х420		= 1 шт.

3. Задняя стенка (ДВП цв)	648х447		= 2 шт.

4. Фасад ящика	197х597		= 2 шт.

10. Дно ящика (ДВП цв)	325х534		= 2 шт.

14,7. Перед./задн. ст ящика	150х526		= 2/2 шт.

9. Бок ящика	150х350		= 4 шт.

12. Полка		422х420		= 2 шт.

13. Задняя стенка (ДВП цв)	648х599		= 1 шт.

15. Дверь		597х447		= 2 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп х50 20 шт | B) Заглушка 12 шт | C) Петля х90 4 шт | D) Шуруп 3,5х16 60 шт | Е) Винт 4х25 4 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Ручка 160 4 шт | G) Винт 4х35 4 шт | Н) Еврошуруп х70 8 шт | J) Эксцентрик 8 шт | М) Амортизатор 4 шт |
| Х) Полкодержатель 8 шт. |  | I) Гвозди 46 шт | О) Направляющие 350 2 к-та | P) Опора черная 5 шт |
| V) Саморез 4х25 8 шт | W) Уголок с саморезом 16 шт. | Q) Заглушка для эксцентрика 8 шт. | T) Шестигранный ключ 1 шт | U) Заглушка технологическая 5 шт |

# Text boxes

12

15

15

6

9

11

13

3

4

3

5

10

11

4

7

7

Схема сборки изделия

Гостиная «Парма Люкс»

Тумба для аппаратуры высокая х1500 ГТ.033.305

8

2

1

Монтаж шариковых

направляющих