## Порядок сборки

- Закрепить на нижней части опор (17) подпятники (N) на расстоянии (3 см    от края.

- Закрепить планки петель (Н) при помощи шурупов (D) на боковине (1).

- К двери (15) прикрепить петли (Н) шурупами (D) и ручку (E) винтами (Q).

- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.

- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) боковинах (1).

- Установить полкодержатели (R) в отверстия на боковинах (1).

- Вкрутить стержни эксцентриков (М) в предварительно забитые втулки  в отверстия на крышке (4) и боковинах (11), а стержни эксцентриков (Х) на фасадах (8).

- Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на  боковинах (1), горизонте (14) и боковых стенках ящика (9).

- Закрепить между боковинами (1) горизонт (14) эксцентриками (М).

- Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1) еврошурупами (А).

- Одеть крышку (4) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (М) при помощи отвертки.

- Проверить диагонали и после этого задние стенки (5,18) прибить гвоздями (L).

- Закрепить опоры (17) на основании (3) саморезами (С).

- Навесить на изделие дверь (15).

- Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.

- Установить полки (13) внутрь изделия.

- Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (М) и заглушки (В) в головки еврошурупов (А).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (А). Под дно (10)установить уголки с саморезом (Т).

- Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (Х).

- Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтом (K).

- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).

- Установить внутрь изделия выдвижные ящики.

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13.  Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина                                         1957х345      2 шт. 	  15. Стеклодверь		1561х597 	     1 шт.

13. Полка	                                       564х335        3 шт. 	  14. Горизонт		567х345 	     1 шт.

3. Основание                                      600х367        1 шт. 	  17. Опора декор.	 385х200х85	     2 шт.

4. Крышка (в сборе)                          656х395        1 шт. 	  18. Задняя стенка (ДВП)     404х595       1 шт.

5. Задняя стенка (ДВП)                    1579х595       1 шт.

6,7. Передн./задн. стенка ящика       509х120       2/2 шт.

8. Фасад ящика                                   597х192       2 шт.

9. Боковая стенка ящика                   330х120       4 шт.

10. Дно ящика (ДВП)                        517х305       2 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп 20 шт |  | С) Саморез 4х25 4 шт | D) Шуруп 3,5х16 40 шт | E) Ручка 3 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н) Петля х90 4 шт | G) ключ шестигранный 1 шт |  | К) Винт 4х35 4 шт |
| L) Гвозди 54 шт | М) Эксцентрик 8 шт | N) Подпятник 6 шт | O) Направляющие х300 2 к-та | Р) Заглушка для эксцентрика 8 шт |
| Х) Эксцентрик-саморез 4 шт | Q) Винт 4х25 2 шт | R) Полкодержатель 12 шт | S) Амортизатор 2 шт | T) Уголок с саморезом 8 шт. |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

Монтаж шариковых

направляющих

Схема сборки изделия

«Шкаф-витрина» ГТ.0123.301

(гостиная СИЕНА)