Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308036, г. Белгород, б-р Юности, д.7, кв.487 ООО «Мебель Маркет» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45 |
| --- | --- |

Коллекция «Виктория»

Центральная секция

Ясень Шимо светлый/Филадельфия

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Виктория» Центральная секция.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоевая (все разные) | 1624*308 | 4 | 7,5 (прав.), 4,6 (левые) | 3 |
| Горизонт (верх. и ниж.) | 1050*308 | 2 | 10 | 3 |
| Горизонт | 1050*282 | 1 | 11 | 2 |
| Панель фронтальная | 216*1050 | 1 | 25 | 2 |
| Панель фронтальная | 240*1050 | 1 | 24 | 2 |
| Бок ящика | 400*131 | 4 | Я1,Я2 | 2 |
| Панель ящика | 459*131 | 2 | Я3 | 3 |
| Фальш-панель ящика | 459*131 | 2 | Я6 | 3 |
| Стоевая | 220*384 | 1 | 26 | 2 |
| Стоевая | 222*420 | 1 | 27 | 2 |
| Крышка | 1951*441 | 1 | 1 | 1 |
| Дно | 1951*421 | 1 | 2 | 1 |
| Стоевая (все разные) | 458*420 | 4 | 8,12 левые 9,13 правые | 2 |
| Горизонт | 1050*420 | 1 | 3 | 2 |
| Крышка | 1951*328 | 1 | 14 | 1 |
| Дно ящика (ДВП) | 489*399 | 2 | Я5 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 250*1064 | 1 | 20 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 480*441 | 2 | 21 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 364*1064 | 1 | 23 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1646*441 | 2 | 22 | 1 |
| Дверь (рамка) | 364*1050 | 1 | 17 | 4 |
| Дверь (рамка, лев. и прав.) | 470*446 | 2 | 15,16 | 4 |
| Фасад ящика (рамка, лев. и прав.) | 250*521 | 2 | Я4 | 4 |
| Дверь (рамка со стеклом и пескоструйной обработкой, лев. и прав.) | 1620*446 | 2 | 18,19 | 5 |
| Полка стеклянная | 416*302 | 8 | 28 | - |

8. Устанавливаем ящики в корпус. Устанавливаем фасады (15,16,17,18,19) по наколам в боковинах согласно схеме саморезами 3,5*16. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов  (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже. В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели для стекла и кладем на них полки (28). По наколам саморезами 3,5*16 к стоевым (5,6) и двери (17) крепим газовые кронштейны

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

5. К фасадам (15,16,17,18,19) прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

6. К полученной в пункте 4 конструкции гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (ДВП) (20,21,22,23). Важно: перед установкой задних стенок крайне важно добиться равенства диагоналей конструкции.

5. Собираем детали ящиков. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем бока ящика к фальш-панели ящика и панели ящика, прибиваем гвоздями 1,2*20 дно ящика (ДВП). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад ящика (Я5) к коробу ящика. Саморезами 3,5*16 на боках ящика крепим направляющие.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газовый кронштейн | шт. | 2 |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт | 130 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт | 58 |
|  | Заглушка к евровинту | шт | 58 |
|  | Ключ под евровинт | шт | 1 |
|  | Опора (ножка квадратная) H=023 D=020 | шт | 6 |
|  | Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ) | шт | 15 |
|  | Полкодержатель для стекла | шт | 32 |
|  | Ручка-скоба RS-009-128мм бронза | шт | 7 |
|  | Шкант 8*30 | шт | 22 |
|  | Стяжка эксцентриковая | шт | 30 |
|  | Заглушка к эксцентрику | шт | 30 |
|  | Стяжка межсекционная | шт | 2 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт | 110 |
|  | Шайба под ручку | шт | 14 |
|  | Направляющие для ящиков шариковые 400 мм | компл | 2 |
|  | Паспорт изделия | шт | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. Ко дну (2) саморезами 3,5*16, по наколам, крепим опоры. В отверстия на крышке (1) и горизонту (2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. К стоевым (8,9,27) по наколам саморезами 3,5*26 крепим элементы направляющих.

2.  При помощи евровинтов 6,3*50 крепим стоевые (8,9) к горизонту (3), далее стяжками эксцентриковыми и шкантами 8*30 соединяем горизонт (3) со стоевыми (26,27). Потом стоевые (8,9,12,13,26) при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим к крышке (1), далее евровинтами 6,3*50 дно (2) прикручиваем к стоевым (8,9,12,13,27).

3. Евровинтами 6,3*50 соединяем горизонты (10 нижний,11) с панелью фронтальной (25) и горизонт (10 верхний) с панелью фронтальной (24) . Затем к стоевым (5,6) крепим горизонты (10,11) и панели фронтальные (24, 25). Следует отметить, что на горизонте (10 верх.) снизу должны быть наколы под петли.

4. При помощи евровинтов 6,3*50, шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых собираем конструкцию по схеме.

# Text boxes

Петля для накладной двери