Общие правила сборки корпусной мебели. 	СХЕМА СБОРКИ

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

- Скрепить боковины с вязками с помощью болтов и еврошурупов.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность

При отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления

неровностей пола. В противном случае возможна неровность всего изделия.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны

у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь

шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в

продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не

оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

## х1600                              х1400

1. Спинка малая         1655х350х25(в сборе)   1455х350х25(в сборе)  = 1 шт.

2. Опора большая      1654х471х26                  1454х471х26	= 1 шт.

7. Изголовье               1654х450х26                  1454х450х26                  = 1 шт.

3. Царга                  2020х350х25                  2020х350х25	= 2 шт.

4. Царга короба        2017х270                        2017х270	= 2 шт.

5. Перегородка        1566х270                        1366х270	= 3 шт.

6. Дно                    1594х1005                      1394х1005	= 2 шт.

Ортопедическое основание (в комплекте)	= 1 к-т.

В) Ортопедическое основание	1 шт.

F) Скоба 	2 шт.

I) Подъемный механизм(л+п) 	2 шт.

K) Газлифт 	2 шт.

L) Винт М6 	6 шт.

M) Гайка М6 	6 шт.

P) Шайба 	6 шт.

Q) Гайка М8 	4 шт.

R) Шайба 	4 шт.

S) Винт М8 	4 шт.

T) Гайка 	4 шт.

U) Ключ шестигранный 	1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| А) Стяжка с бочонком (винт х60) 4 шт. |  | С) Эксцентрик Hettich 12 шт. | D) Заглушка для эксцентрика 16 шт | Е) Эксцентрик-саморез 4 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J) Подпятник 8 шт | H) Шуруп 3х16 16 шт | Y) Стяжка угловая кроватная 2 шт. | Z) Саморез 4х16 12 шт | V) Винт 6х30 8 шт |
| W) Труба овальная 2 шт. | N) Гвозди 50 шт | О) Шкант 11 шт | X) Заглушка для трубы овальной 2 шт. |  |

# Text boxes

3

3

7

Рис.1

L

M

T

S

I

B

2

K

4

6

6

## Порядок сборки

1. Шурупами (H) закрепить на нижней части спинок (1,2) и царг (3) подпятники (J) на расстоянии (3 см от края.

2. Вкрутить стержни эксцентриков (С) в предварительно забитые в отверстия втулки на царгах короба (4) и стержни эксцентриков (Е) в отверстия на спинке (1).

3. Вставить шайбы эксцентриков (Е) в глухие отверстия на царгах (3) и шайбы эксцентриков (С) в глухие отверстия на перегородках (5).

4. Собрать короб подъемного механизма (рис.1), закрепив перегородки (5) на царгах короба (4), прижать стержни эксцентриков шайбами (C). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

5. Прибить дно (6) к полученному коробу гвоздями (N) со стороны большего расстояния до крепления орт. основания на царгах короба (4).

6. Смотри порядок установки механизмов к ортопедическому основанию и коробу.

7. Установить шканты (О) в отверстия на спинках (1),(2).

8. Соединить опору большую (2) и изголовье (7), загнав свободные концы шкантов (О) в изголовье (7) и  вкрутить винты (V) в установленные бонки через отвестия в трубах (W). Верхние торцы труб (W) закрыть заглушками (X).

9. Вставить шайбы эксцентриков (Е) и бочонки стяжки (А) в глухие отверстия на царгах (3).

10. Вокруг короба собрать детали кровати (рис.2).

11. Закрепить царги (3) и спинку (1), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на царгах (3) и прижав стержни эксцентриков шайбами (Е). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

12. Для придания большей прочности изделию установить стяжки угловые кроватные (Y) между царгами (3) и спинкой (1) на саморезы (Z).

13. Закрепить царгу (3) винтом стяжки (А) к опоре большой (2), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на царге (3). Это достигается путем закручивания винта через опору большую в бочонок.

14.Установить заглушки (D) в головки эксцентриков (C,Е).

Рис.2

4

5

5

- Установить газлифты на подъёмные механизмы,  проложить шайбами и закрепить гайками М8.

- Закрепить механизмы на ортопедическом основании винтами М8х35 и спец. гайкой М8.

- Ортопедическое основание с подъёмными механизмами вложить в короб, соответственно крепёжных отверстий соединить опорную часть механизмов с коробом, закрепив винты М8 гайками М8, проложив шайбу.

- Не пытаться прожать механизмы с газлифтами отдельно от основания и короба. В сборе конструкция образует рычаг позволяющая преодолеть усилие на сжатие в 800 Н. Усилие на закрывание прилагается строго в центре задней части ортопедического основания. Этим обеспечивается равномерное давление на левую и правую стороны исключая деформацию. Открывание выполняется при помощи петли в центре задней части основания.

2

F

Порядок  установки  подъёмных  механизмов к ортопедическому основанию и коробу

1

5

7

«Парма»  Кровать-1 с подъемным орт. основанием 1400 СП.040.431,

1600 СП.040.427