## Порядок сборки

- Закрепить на нижней части сборного основания (3) подпятники (N) на расстоянии (3 см    от края.

- Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1).

- К дверям (8) прикрепить петли (D) и ручки (E) винтами (К).

- Вкрутить стержни эксцентриков (О) в предварительно забитые втулки  в отверстия на крышке (4), горизонте (6), боковинах (1) и основании (3).

- Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) и основании (3).

- Вставить шайбы эксцентриков (О) в глухие отверстия на  боковинах (1), горизонте (6), перегородке (7) и перегородке (2).

- Закрепить перегородку (7) на горизонте (6) еврошурупами (А).

- Закрепить перегородку (2) на горизонте (6) эксцентриками (О).

- Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1), и затянув стержни эксцентриков шайбами (В) при помощи отвертки. Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1).

- Закрепить перегородку (2) на основании (3) эксцентриками (О).

- Закрепить между боковинами (1) горизонт (6) эксцентриками (О).

- Проверить диагонали и после этого вставить заднюю стенку (5) в паз боковых стенок (1) и основания (3).

- Одеть крышку (4) таким образом, чтобы свободный край задней стенки (5) вошел в паз, а шканты (F) в боковины (1) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (О) на боковинах (1) и перегодке (7) при помощи отвертки.

- Заднюю стенку (5) изнутри закрепить уголками с саморезами (Т) .

- Навесить на изделие двери (8). Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.

- Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (О) и заглушки (В) в головки еврошурупов (А).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13.  Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина (в сборе)                         	571х460       	2 шт.

2. Перегородка                                   	405х432        	1 шт.

3. Основание (в сборе)                      	1203х469      	1 шт.

4. Крышка (в сборе)                          	1210х472      	1 шт.

5. Задняя стенка (ДВП)                     	1141х579       	1 шт.

8. Дверь	417х547        	2 шт.

6. Горизонт	1133х432      	1 шт.

7. Перегородка	150х288       	1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп 2 шт | В) Заглушка 2 шт |  | D) Петля вкладная 4 шт | E) Ручка 2 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Шкант 8 шт | G) Шуруп 3,5х16 16 шт |  |  | К) Винт 4х20 4 шт |
| L) Гвозди 20 шт | M) ключ шестигранный 1 шт | N) Подпятник 6 шт | О) Эксцентрик 18 шт | Р) Заглушка для эксцентрика 18 шт |
|  |  |  | S) Амортизатор 4 шт | T) Уголок с саморезом 4 шт. |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

Схема сборки изделия

«Тумба для аппаратуры 2» ГТ.0322.302

(гостиная ВЕНЕТО)