Общие правила сборки корпусной мебели. 	СХЕМА СБОРКИ

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

- Скрепить боковины с вязками с помощью болтов и еврошурупов.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность

При отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления

неровностей пола. В противном случае возможна неровность всего изделия.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны

у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь

шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в

продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не

оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

## х 900               х 1200                х 1400               х 1600                   х1800

1. Спинка малая      955х350х26     1255х350х26       1455х350х26     1655х350х26       1855х350х26      = 1 шт.

2. Опора большая   955х930           1255х930             1455х930           1655х930             1855х930            = 1 шт.

(в сборе)

3. Царга                2020х350х26    2020х350х26     2020х350х26    2020х350х26      2020х350х26      = 2 шт.

Ортопедическое основание с ножками	= 1 к-т.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| А) Стяжка коническая 4 к-та |  | С) Эксцентрик-саморез 4 шт. | D) Заглушка для эксцентрика 4 шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J) Подпятник 8 шт | H) Шуруп 3х16 16 шт |  |  |  |
|  |  | О) Шкант 8 шт | Y) Стяжка угловая кроватная 2 шт. | Z) Саморез 4х16 12 шт |

# Text boxes

2

## Порядок сборки

1. Шурупами (H) закрепить на нижней части спинок (1,2) и царг (3) подпятники (J) на расстоянии (3 см от края.

2. Установить шканты (О) в отверстия на спинках (1,2).

3. Вкрутить стержни эксцентриков (С) в отверстия на спинке (1).

4. В царгах (3) установить коническую стяжку (А), вкрутить в нее винт стяжки и  зафиксировать винтом шток.

5. В большой спинке (2) установить коническую стяжку (А) и вкрутить в нее винт стяжки.

6. Закрепить царги (3) и спинку (1), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на спинке малой (1) и прижав стержни эксцентриков шайбами (C). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

7. Для придания большей прочности изделию установить стяжки угловые кроватные (Y) между царгами (3) и спинкой (1) на саморезы (Z).

8. Прикрепить опору большую (2) к царгам (3), загнав свободные концы шкантов (О) и штоки конических стяжек (А) в отверстия на опоре большой (2). Затянуть винты конических стяжек (А).

9.Установить заглушки (D) в головки эксцентриков (C).

10.Ортопедическое основание на ножках установить внутри собранного каркаса.

3

1

«Парма» Кровать-3 с ортопедическим основанием

900 СП.040.435, 1200 СП.040.436,

1400 СП.040.430, 1600 СП.040.425,

1800 СП.040.426