## Порядок сборки

- Шурупами (H) закрепить на нижней части боковин (12), опор (14) и задней стенки (13) подпятники (J) на расстоянии (3 см от края.

- Вкрутить стержни эксцентриков (М) в предварительно забитые втулки  в отверстия на крышке (1) боковинах (12), опорах (14) и задней стенке (13).

- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.

- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) планках (3), установленных на боковинах (2) и перегородке (11).

- Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на боковинах (2), перегородке (11), задней стенке (13) и горизонтах (15).

- Заднюю стенку (13) соединить с боковинами (12), прижав стержни эксцентриков шайбами (М). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

- Горизонты (15) установить между задней стенкой (13) и опорами (14) и закрепить их и боковины (12), прижав стержни эксцентриков шайбами (М).

- Соединить дно (8) с боковинами (12), опорами (14) и задней стенкой (13) еврошурупами  (A).

- Соединить дно (8) с боковинами (2) и перегородкой (11) еврошурупами  (A).

- Одеть крышку (1) и закрепить на боковинах (2) и перегородке (11), прижав стержни эксцентриков шайбами (М).

- Проверить диагонали и только после этого прибить заднюю стенку (5) гвоздями (N).

- Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (L) в головки эксцентриков (М).

- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (6) шурупами (F).

- Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (E) винтом (K).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (6) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (А).

- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).

- Остальные ящики собрать аналогично пунктам 13-17.

- Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).

- Установить внутрь изделия выдвижные ящики.

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

2. Стенка боковая	            136х447         2 шт.

1. Крышка                          1000х450       1 шт.

3. Планка	            50х365         2 шт.

4. Фасад ящика                  130х463         2 шт.

5. Стенка задняя                164х995         1 шт. ДВП

9. Бок ящика                      106х350          4 шт.

6,7. Пер./задн.ст.ящика     106х401         2/2 шт.

10. Дно ящика                    325х409         2 шт. ДВП

8. Дно	            1000х450       1 шт.

12. Стенка боковая            611х383         2 шт.

11. Перегородка	            136х429         1 шт.

13. Стенка задняя	            611х867         1 шт.

14. Опора	            611х150         2 шт.

15. Горизонт	            367х129         2 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп х50 33 шт | B) Заглушка 17 шт | С) ключ шестигранный 1 шт | D) Шуруп 3,5х16 24 шт | Е) Ручка 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Саморез 4х25 4 шт | H) Шуруп 3х16 20 шт |  | J) Подпятник 10 шт | К) Винт 4х35 4 шт |
| L) Заглушка для эксцентрика 30 шт | M) Эксцентрик 30 шт | N) Гвозди 24 шт | O) Направляющие 350 2 к-та | W) Уголок с саморезом 8 шт. |

# Text boxes

15

14

12

4

Монтаж шариковых

направляющих

12

9

7

15

14

5

3

13

4

10

9

Схема сборки изделия

Спальня «Парма»

Стол туалетный СП.020.403

2

11

1

8