Установка зеркала

## Порядок сборки

- Саморезами (А) закрепить навесы с крюком (В) с задней стороны зеркала (1).

- Разметить на стене и просверлить сверлом (8 отверстия под дюбель навеса с крюком (В).

- Забить в отверстия дюбеля и вкрутить крюки.

- Навесить зеркало. При необходимости отрегулировать с помощью регулировочных винтов.

Общие правила сборки корпусной мебели

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1.	Зеркало	964х715х67	1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| А) Саморез 3,5х16 4 шт. | В) Навес с крюком 2 шт. |
| --- | --- |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

Схема сборки изделия

Спальня «ВЕНЕТО»

Зеркало СП.0815.401