## Порядок сборки

- Закрепить на нижней части сборного основания (3) подпятники (N) на расстоянии (3 см    от края.

- Установить полкодержатели (Н) в отверстия на перегородках (2).

- Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1) и полунакладных петель  (С) на перегородках (2).

- Шурупами (G) закрепить штангодержатели (Т) на боковинах (1) и перегородках (2).

- К дверям (8) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (К).

- К двери (12) прикрепить  полунакладные петли  (С) шурупами (G) и ручки (E) винтами (К).

- Вкрутить стержни эксцентриков (О) в предварительно забитые втулки  в отверстия на боковинах (1), перегородках (2), крышке (4) и основании (3).

- Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) и основании (3).

- Вставить шайбы эксцентриков (О) в глухие отверстия на  боковинах (1), перегородках (2), горизонтах (9).

- Закрепить горизонты (9) между боками (1) и перегородками (2) , прижав стержни эксцентриков шайбами (О) при помощи отвертки.

- Собрать коробку, соединив сборное основание (3) с боковинами (1) и перегородками (2),  затянув стержни эксцентриков шайбами (О). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1) и перегородки (2).

- Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1) и перегородки (2) и затянуть перегородки (2) еврошурупами (А) а боковины (1) эксцентриками (О).

- Горизонты (6) соединить с перегородками (2) еврошурупами (А).

- Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (О), а заглушки (В) в головки еврошурупов (А).

- Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (5,10) гвоздями (L).

- Навесить на изделие двери (8,12).

- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.

- Установить полки (7) внутрь изделия.

- Закрепить штанги (11) в штангодержателях (Т).

- Приклеить амортизаторы (Х) в месте соприкосновения дверей (12), (8) с перегородками (2).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13.  Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование	размеры	кол-во

1. Боковина (в сборе)	2044х560	2 шт.

2. Перегородка	2044х542	2 шт.

3. Основание (в сборе)	1363х569	1 шт.

4. Крышка (в сборе)	1440х607	1 шт.

5. Задняя стенка (ДВП)	2072х450	2 шт.

6. Горизонт	403х542	2 шт.

7. Полка	400х538	3 шт.

8,12. Дверь	2038х416	2/1 шт.

9. Горизонт	429х485	4 шт.

10. Задняя стенка (ДВП)	2072х419	1 шт.

11. Штанга	                  423	                  2 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп 7х50 12 шт | В) Заглушка 12 шт | С) Полунакл. петля 4 шт. | D) Петля вкладная 8 шт | E) Ручка 3 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Шкант 12 шт | G) Шуруп 3,5х16 60 шт | Н) Полкодержатель 12 шт |  | К) Винт 4х20 6 шт |
| L) Гвозди 70 шт | M) ключ шестигранный 1 шт | N) Подпятник 8 шт | О) Эксцентрик 28 шт | Р) Заглушка для эксцентрика 28 шт |
|  | Т) Штангодержатель 4 шт | Х) Амортизатор 6 шт |  |  |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

Схема сборки изделия

«Шкаф 3-х дверный»

СП. 0115.403

(спальня ВЕНЕТО)