## Порядок сборки

- На нижней части дна (5) прикрепить регулируемые опоры (P) шурупами (D).

- Установить планки петель 900 (C) на боковине (1,2) шурупами (D).

- Забить полкодержатели (К,М) в отверстия на боковинах (1,2) и перегородках (8).

- К дверям (12,13) прикрепить петли 900 (C) шурупами (D) и ручки (F) винтами (N).

- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.

- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) на перегородках (8).

- Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на крышке (6).

- Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боковинах (1,2) и перегородках (8).

- Соединить дно (5) с боковинами (1,2)  и перегородками (8) еврошурупами (Н).

- Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1,2,) и перегородками (8), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).

- Установить горизонты (11) и планки (15) между боковинами (1,2) и перегородками (8) еврошурупами (А).

- Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (3) гвоздями (I).

- Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (А,Н) и заглушки (Q) в шайбы эксцентриков (J).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (А).

- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (V) и прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (Е) винтами (G).

- Закрепить малую часть направляющих (О) и ответную часть демпфера (Х) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).

- Установить внутрь изделия выдвижные ящики.

- Навесить на изделие двери (12,13).

- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 900.

- Приклеить амортизаторы (W) в месте соприкосновения перегородок (8) и дверей (12,13).

- Установить внутрь изделия полки (16,17).

23.    Технологические отверстия закрыть заглушками (U).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Бок тумбы  		           808х346		= 2 шт.

8. Перегородка тумбы	808х346		= 2 шт.

6. Крышка		1800х400		= 1 шт.

5. Дно		1800х366		= 1 шт.

3. Задняя стенка (ДВП цв)	832х598		= 3 шт.

4. Фасад ящика	198х597		= 4 шт.

10. Дно ящика (ДВП цв)	275х535		= 4 шт.

14,7. Перед./задн. ст ящика	170х527		= 4/4 шт.

9. Бок ящика	170х300		= 8 шт.

11. Горизонт	346х575		= 2 шт.

12. Стеклодверь	400х597		= 2 шт.

13. Дверь		400х597		= 2 шт.

16. Стеклополка	572х336		= 2 шт.

17. Полка		572х336		= 2 шт.

15. Планка		575х50		= 2 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп х50 44 шт | B) Заглушка 20 шт | C) Петля х90 8 шт | D) Шуруп 3,5х16 112 шт | Е) Ручка 4 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Ручка-рейлингх160 4 шт | G) Винт 4х35 8 шт | Н) Еврошуруп х70 8 шт | J) Эксцентрик 8 шт | К) Полкодержатель 8 шт |
| М) Полкодержатель 8 шт | N) Винт 4х25 8 шт | I) Гвозди 50 шт | О) Направляющие 300 4 к-та | P) Опора черная 8 шт |
| V) Саморез 4х25 16 шт | W) Амортизатор 8 шт | Q) Заглушка для эксцентрика 8 шт. | W) Уголок с саморезом 16 шт. | U) Заглушка технологическая 8 шт |

# Text boxes

17

16

6

3

8

12

4

3

5

11

13

15

7

Схема сборки изделия

Спальня «Парма»

Комодино СП.060.408

4

2

1

Монтаж шариковых

направляющих

12

4

4

15

9

13