Установка полки

## Порядок сборки

- Саморезами (А) закрепить навесы с крюком (В) с задней стороны щита (1).

- Полку (2) прикрепить к щиту (1) еврошурупами (С).

- Установить заглушки (D) в головки еврошурупов (С).

- Разметить на стене и просверлить сверлом (8 отверстия под дюбель навеса с крюком (В).

- Забить в отверстия дюбеля и вкрутить крюки.

- Навесить полку. При необходимости отрегулировать с помощью регулировочных винтов.

Общие правила сборки корпусной мебели

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

х1300                 х900

1.	Щит	1300х267	900х267	1 шт.

2.	Полка	1300х200	900х200	1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| Саморез 3,5х16 4 шт. | Навес с крюком 2 шт. | Еврошуруп 7х50 Для полки х900 – 3 шт. Для полки х1300 – 4 шт. |
| --- | --- | --- |
| Заглушка еврошурупа Для полки х900 – 3 шт. Для полки х1300 – 4 шт. | Шестигранный ключ 1 шт. |  |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

Схема сборки изделия

Гостиная «СИЕНА»

Полка навесная 1

х1300 ГТ.0723.301,

х900 ГТ.0723.302

1

2

Задняя сторона полки