## Порядок сборки

- Шурупами (H) закрепить на нижней части боковин (1,2) подпятники (J) на расстоянии (3 см от края.

- Соединить боковины (1) и (2) еврошурупами (A).

- Собрать коробку, соединив горизонты (3) с боковинами (1,2) еврошурупами (A).

- Соединить боковины (1,2) с крышкой (4) еврошурупами (С).

- Установить заглушки (В) в головки еврошурупов (А,С).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

- Перед установкой кухонных шкафов кромки столешниц из постформинга обрабатываются  герметиком во избежание разбухания.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина	2192х550	= 1 шт.

2. Боковина	2192х284	= 1 шт.

3. Горизонт	534х284	= 5 шт.

4. Крышка	300х575	= 1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| А) Еврошуруп 7х50 23 шт | В) Заглушка 27 шт | С) Еврошуруп 7х70 4 шт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E) ключ шестигранный 1 шт | F) Стяжка межсекционная 2 шт | J) Подпятник 4 шт | H) Шуруп 3х16 8 шт |

# Text boxes

Схема сборки изделия

Спальня «ПАРМА»

Стеллаж угловой СП.100.402

3

3

3

3

4

3

2

1