## Порядок сборки

- Закрепить на нижней части опор (17,18) подпятники (N) на расстоянии (3 см от края.

- Закрепить планки петель (Н) при помощи шурупов (D) на боковинах (1) и полунакладных петель  (I) на перегородке (2).

- К дверям (15) прикрепить петли (Н) и дверям (16) петли (I) шурупами (D) и ручки (E) винтами (Q).

- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.

- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) перегородках (2).

- Установить полкодержатели (R) в отверстия на перегородках (2) и боковинах (1).

- Вкрутить стержни эксцентриков (М) в предварительно забитые втулки  в отверстия на крышке (4).

- Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) , а стержни эксцентриков (Х) на фасадах (8).

- Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на  боковинах (1), перегородках (2) и боковых стенках ящика (9).

- Закрепить опору (18) на основании (3) еврошурупами (А).

- Закрепить между перегородками (2) горизонт (14) еврошурупами (А).

- Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1) и перегородками (2) еврошурупами (А).

- Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (М) при помощи отвертки.

- Проверить диагонали и после этого задние стенки (5) прибить гвоздями (L).

- Закрепить опоры (17) на основании (3) саморезами (С).

- Навесить на изделие двери (15,16). Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.

- Установить полки (13) внутрь изделия.

- Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (М) и заглушки (В) в головки еврошурупов (А).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (А). Под дно (10)установить уголки с саморезом (Т).

- Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (Х).

- Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтом (K).

- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).

- Установить внутрь изделия выдвижной ящик.

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13.  Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина                                         787х345       2 шт. 	  16. Дверь		565х447 	1 шт.

2. Перегородка                                   787х345        2 шт. 	  15. Дверь		760х447 	2 шт.

3. Основание (в сборе)                      1350х367      1 шт. 	  13. Полка		422х335 	2 шт.

4. Крышка (в сборе)                          1394х379      1 шт. 	  14. Горизонт		434х345 	1 шт.

5. Задняя стенка (ДВП)                     815х448        3 шт. 	  17. Опора декор.	 385х200х85	2 шт.

6,7. Передн./задн. стенка ящика       376х120       1/1 шт.   18. Опора		150х85	2 шт.

8. Фасад ящика                                   447х192       1 шт.

9. Боковая стенка ящика                   330х120       2 шт.

10. Дно ящика (ДВП)                        384х305       1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп 24 шт | В) Заглушка 12 шт | С) Саморез 4х25 4 шт | D) Шуруп 3,5х16 36 шт | E) Ручка 4 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Шкант 4 шт | Н) Петля х90 4 шт | G) ключ шестигранный 1 шт | I) Полунакл. петля 2 шт. | К) Винт 4х35 2 шт |
| L) Гвозди 44 шт | М) Эксцентрик 8 шт | N) Подпятник 10 шт | O) Направляющие х300 1 к-т | Р) Заглушка для эксцентрика 8 шт |
| Х) Эксцентрик-саморез 2 шт | Q) Винт 4х25 6 шт | R) Полкодержатель 8 шт | S) Амортизатор 6 шт | T) Уголок с саморезом 4 шт. |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

Монтаж шариковых

направляющих

Схема сборки изделия

«Комодино» ГТ.0623.301

(гостиная СИЕНА)