## Порядок сборки центрального шкафа

- Закрепить на нижней части сборного основания (3) подпятники (N) на расстоянии (3 см    от края.

- Закрепить на нижней части сборного основания (3) цоколи (14) еврошурупами (А).

- Установить полкодержатели (Н) в отверстия на боковине (1) и перегородке (10).

- Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1,2).

- Шурупами (G) закрепить штангодержатели (Т) на боковинах (2,9).

- К дверям (8) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (К).

- Вкрутить стержни эксцентриков (О) в предварительно забитые втулки  в отверстия на боковинах (2,9) и основании (3).

- Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) и основании (3).

- Вставить шайбы эксцентриков (О) в глухие отверстия на  боковинах (1,2,9), перегородке (10), горизонтах (6), крышке (4) и планке (12).

- Закрепить горизонты (6) и планку (12) между боками (2,9), прижав стержни эксцентриков шайбами (О) при помощи отвертки.

- Собрать коробку, соединив сборное основание (3) с боковинами (1,2), затянув стержни эксцентриков шайбами (О). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1,2).

- Закрепить на нижней части сборного основания (3) перегородки (9,10) еврошурупами (А).

- Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1,2,9) и перегородку (10) и затянуть перегородку (10) и боковину (9) еврошурупами (А) а боковины (1,2) эксцентриками (О).

- Соединить боковую стенку (9) и перегородку (10) еврошурупами (А).

- Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (О), а заглушки (В) в головки еврошурупов (А).

- Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (5,13) гвоздями (L).

- Навесить на изделие двери (8).

- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.

- Установить полки (7) внутрь изделия.

- Закрепить штангу (11) в штангодержателях (Т).

## Порядок сборки пеналов

- Закрепить на нижней части сборного основания (17) подпятники (N) на расстоянии (3 см    от края.

- Установить полкодержатели (Н) в отверстия на боковинах (15,16).

- Закрепить планки петель (С) при помощи шурупов (G) на боковине (15).

- К дверям (22) прикрепить петли (С) шурупами (G) и ручки (E) винтами (К).

- Вкрутить стержни эксцентриков (О) в предварительно забитые втулки  в отверстия на боковинах (15), и основании (17).

- Забить шканты (F) в отверстия на крышке (18) и основании (17).

- Вставить шайбы эксцентриков (О) в глухие отверстия на  боковинах (15,16) и горизонте (20).

- Закрепить горизонт (20) между боками (15,16), прижав стержни эксцентриков шайбами (О) при помощи отвертки.

- Собрать коробку, соединив сборное основание (17) с боковинами (15,16),  затянув стержни эксцентриков шайбами (О). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (15,16).

- Одеть крышку (18) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (15,16) и затянуть еврошурупами (А).

- Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (О).

- Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (19) гвоздями (L).

- Навесить на изделие дверь (22).

- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.

- Установить внутрь изделия полки (21).

- Приклеить амортизаторы (Х) в месте соприкосновения двери (22) с боковиной (16).

- Второй пенал собрать в том же порядке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина (в сборе)	2044х560	1 шт.

2. Боковина (в сборе)	2044х560	1 шт.

9. Боковина 	2044х485	1 шт.

10. Перегородка	2044х485	1 шт.

3. Основание (в сборе)	1209х1209	1 шт.

4. Крышка (в сборе)	1247х1247	1 шт.

5. Задняя стенка (ДВП)	2072х699	1 шт.

6. Горизонт	1157х485	2 шт.

7. Полка	670х485	5 шт.

8. Дверь	2038х416	2 шт.

12. Планка	1157х120	1 шт.

13. Задняя стенка (ДВП)	2072х591	2 шт.

11. Штанга	                  1151	                  1 шт.

14. Цоколь	                  900х49	                  2 шт.

Карниз	                  584	                  2 шт.

Карниз	                  943	                  1 шт.

15. Боковина (в сборе)	1894х460	2 шт.

16. Боковина	1894х442	2 шт.

17. Основание (в сборе)	475х469	2 шт.

18. Крышка (в сборе)	513х507	2 шт.

19. Задняя стенка (ДВП)	1922х450	2 шт.

20. Горизонт	422х385	2 шт.

21. Полка	419х385	6 шт.

22. Дверь	1888х416	2 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп 7х50 14 шт | В) Заглушка 14 шт | С) Вкладная петля 8 шт. | D) Петля х135 8 шт | E) Ручка 4 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Шкант 24 шт | G) Шуруп 3,5х16 54 шт | Н) Полкодержатель 48 шт |  | К) Винт 4х20 8 шт |
| L) Гвозди 150 шт | M) ключ шестигранный 1 шт | N) Подпятник 16 шт | О) Эксцентрик 44 шт | Р) Заглушка для эксцентрика 44 шт |
|  | Т) Штангодержатель 2 шт | Х) Амортизатор 8 шт | Y) Стяжка межсекционная 4 шт. |  |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

Общие правила сборки корпусной мебели

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13.  Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

# Text boxes

Схема сборки изделия

«Шкаф угловой»

СП. 0115.406

(спальня ВЕНЕТО)