## Порядок сборки

- Шурупами (H) закрепить на нижней части боковин (2,4) подпятники (J) на расстоянии (3 см от края.

- Установить шканты (C) и полкодержатели (F) в отверстия на боковинах (2,4).

- Закрепить планки петель 900 (D) при помощи шурупов (G) на боковине (2).

- К двери (1) прикрепить петли 900 (D) шурупами (G) и ручку (E) винтами (К), подложив шайбу (В).

5.      Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на боковинах (4,2) и горизонтах (3).

6.    Собрать коробку, соединив горизонты (3) с боковинами (2,4) эксцентриками (М) и загнав свободные концы шкантов (C) в цоколи (6).

7.    Одеть крышку (7) и закрепить, прижав стержни эксцентриков шайбами (М). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

8.      Установить заглушки (N) в головки эксцентриков (М).

9.    Приклеить амортизаторы (L) в месте соприкосновения двери (1) и горизонта (5).

10.    Проверить диагонали и только после этого прибить заднюю стенку (9) гвоздями (О).

11.    Навесить на изделие дверь (1).

12.    Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 900 .

13.    Установить полки (8) внутрь изделия.

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование	размеры	кол-во

1. Дверь	2160х480	1 шт.

2,4. Боковина	2192х550	2 шт.

3. Горизонт	451х550	3 шт.

6. Цоколь	451х70	2 шт.

7. Крышка	484х575	1 шт.

8. Полка	448х540	3 шт.

9. Задняя стенка (ДВП цв.)	2186х479	1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

|  | В) Шайба метал. 2 шт | C) Шкант 8 шт | D) Петля 90 4 шт | Е) Ручка х384 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Полкодержатель 12 шт | G) Шуруп 3,5х16 22 шт | H) Шуруп 3х16 8 шт | J) Подпятник 4 шт | К) Винт 4х30 2 шт |
| L) Амортизатор 2 шт | M) Эксцентрик 16 шт | N) Заглушка для эксцентрика 16 шт | О) Гвозди 50 шт | Т) Межсекционная стяжка 2 шт. |

# Text boxes

Схема сборки изделия «Шкаф пенал (корпус)» СП.010.430

(спальня ПАРМА)