## Порядок сборки

- Закрепить на нижней части сборного основания (3) подпятники (N) на расстоянии (3 см    от края.

- Установить полкодержатели (Н) в отверстия на боковинах (1).

- Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1).

- К дверям (2,8) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (К).

- К крышке (4) прикрепить выдвижную штангу (А) шурупами (G).

- Вкрутить стержни эксцентриков (О) в предварительно забитые втулки  в отверстия на боковинах (1), крышке (4) и основании (3).

- Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) и основании (3).

- Вставить шайбы эксцентриков (О) в глухие отверстия на  боковинах (1) и горизонтах (6).

- Закрепить горизонт (6) между боками (1), прижав стержни эксцентриков шайбами (О) при помощи отвертки.

- Собрать коробку, соединив сборное основание (3) с боковинами (1),  затянув стержни эксцентриков шайбами (О). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1).

- Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (О).

- Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (О).

- Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (5,9) гвоздями (L).

- Навесить на изделие двери (2,8).

- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.

- Установить внутрь изделия полки (7), согласно заказа. *Полки комплектуются дополнительно!

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13.  Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование	размеры	кол-во

1. Боковина (в сборе)	2044х420	2 шт.

2. Дверь	627х547	1 шт.

3. Основание (в сборе)	654х429	1 шт.

4. Крышка (в сборе)	730х468	1 шт.

5. Задняя стенка (ДВП)	1425х612	1 шт.

6. Горизонт	584х404	1 шт.

7. Полка	581х339	1 шт.

7. Полка (дополнительный комплект)	581х339	3 шт. согласно заказа

8. Дверь	1408х547	1 шт.

9. Задняя стенка (ДВП)	645х612	1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| А) Штанга х320 выдвижная 1 шт |  | S) Амортизатор 4 шт | D) Петля вкладная 5 шт | E) Ручка 2 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Шкант 8 шт | G) Шуруп 3,5х16 24 шт | Н) Полкодержатель 4 шт. 16 шт. при дополнительном комплекте полок |  | К) Винт 4х20 4 шт |
| L) Гвозди 50 шт | M) ключ шестигранный 1 шт | N) Подпятник 4 шт | О) Эксцентрик 12 шт | Р) Заглушка для эксцентрика 12 шт |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

Схема сборки изделия

«Шкаф 2-х дверный»

ГТ.0122.303

(гостиная ВЕНЕТО)