Общие правила сборки корпусной мебели. 	СХЕМА СБОРКИ

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

- Скрепить боковины с вязками с помощью болтов и еврошурупов.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность

При отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления

неровностей пола. В противном случае возможна неровность всего изделия.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны

у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь

шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в

продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не

оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

## х1800                           х1600                               х1400

1. Спинка малая       1855х350х25(в сборе)     1655х350х25(в сборе)    1455х350х25(в сборе)   = 1 шт.

2. Опора большая    1855х930х200(в сборе)   1655х930х200(в сборе)  1455х930х200(в сборе) = 1 шт.

3. Царга                2020х350х25                     2020х350х25                   2020х350х25	= 2 шт.

4. Царга короба      2017х270                           2017х270                         2017х270	= 2 шт.

5. Перегородка       1766х270                           1566х270                         1366х270	= 3 шт.

6. Дно                   1794х1005                         1594х1005                       1394х1005	= 2 шт.

Ортопедическое основание (в комплекте)	= 1 к-т.

В) Ортопедическое основание	1 шт.

F) Скоба 	2 шт.

I) Подъемный механизм(л+п) 	2 шт.

K) Газлифт 	2 шт.

L) Винт М6 	6 шт.

M) Гайка М6 	6 шт.

P) Шайба 	6 шт.

Q) Гайка М8 	4 шт.

R) Шайба 	4 шт.

S) Винт М8 	4 шт.

T) Гайка 	4 шт.

U) Ключ шестигранный 	1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| А) Стяжка коническая 4 к-та |  | С) Эксцентрик Hettich 12 шт. | D) Заглушка для эксцентрика 26 шт | Е) Эксцентрик-саморез 4 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J) Подпятник 8 шт | H) Шуруп 3х16 16 шт |  |  |  |
|  | N) Гвозди 50 шт | О) Шкант 8 шт | Y) Стяжка угловая кроватная 2 шт. | Z) Саморез 4х16 12 шт |

# Text boxes

- Установить газлифты на подъёмные механизмы,  проложить шайбами и закрепить гайками М8.

- Закрепить механизмы на ортопедическом основании винтами М8х35 и спец. гайкой М8.

- Ортопедическое основание с подъёмными механизмами вложить в короб, соответственно крепёжных отверстий соединить опорную часть механизмов с коробом, закрепив винты М8 гайками М8, проложив шайбу.

- Не пытаться прожать механизмы с газлифтами отдельно от основания и короба. В сборе конструкция образует рычаг позволяющая преодолеть усилие на сжатие в 800 Н. Усилие на закрывание прилагается строго в центре задней части ортопедического основания. Этим обеспечивается равномерное давление на левую и правую стороны исключая деформацию. Открывание выполняется при помощи петли в центре задней части основания.

3

Порядок  установки  подъёмных  механизмов к ортопедическому основанию и коробу

Рис.1

L

M

T

S

I

B

2

K

4

6

6

## Порядок сборки

1. Шурупами (H) закрепить на нижней части спинок (1,2) и царг (3) подпятники (J) на расстоянии (3 см от края.

2. Вкрутить стержни эксцентриков (С) в предварительно забитые в отверстия втулки на царгах короба (4) и стержни эксцентриков (Е) в отверстия на спинке (1).

3. Вставить шайбы эксцентриков (Е) в глухие отверстия на царгах (3) и шайбы эксцентриков (С) в глухие отверстия на перегородках (5).

4. Собрать короб подъемного механизма (рис.1), закрепив перегородки (5) на царгах короба (4), прижать стержни эксцентриков шайбами (C). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

5. Прибить дно (6) к полученному коробу гвоздями (N) со стороны большего расстояния до крепления орт. основания на царгах короба (4).

6. . Смотри порядок установки механизмов к ортопедическому основанию и коробу.

7. Установить шканты (О) в отверстия на спинке (1,2).

8. В царгах (3) установить коническую стяжку (А), вкрутить в нее винт стяжки и  зафиксировать винтом шток.

9. В большой спинке (2) установить коническую стяжку (А) и вкрутить в нее винт стяжки.

10. Вокруг короба собрать детали кровати (рис.2).

11. Закрепить царги (3) и спинку (1), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на цагах (3) и прижав стержни эксцентриков шайбами (Е).

12. Для придания большей прочности изделию установить стяжки угловые кроватные (Y) между царгами (3) и спинкой (1) на саморезы (Z).

13. Прикрепить опору большую (2) к царгам (3), загнав свободные концы шкантов (О) и штоки конических стяжек (А) в отверстия на опоре большой (2). Затянуть винты конических стяжек (А).

14.Установить заглушки (D) в головки эксцентриков (C,Е).

Рис.2

4

5

5

F

1

5

«Парма» Кровать-3 с подъемным орт. основанием 1400 СП.040.432, 1600 СП.040.428, 1800 СП.040.437