## Порядок сборки

- На нижней части дна (8) прикрепить регулируемые опоры (C) шурупами (D).

- Вкрутить стержни эксцентриков (М) в предварительно забитые втулки  в отверстия на крышке (1).

- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.

- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) планках (3), установленных на боковинах (2).

- Соединить дно (8) с боковинами (2) еврошурупами (A).

- Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на боковинах (2).

- Одеть крышку (1) и закрепить на боковинах (2), прижав стержни эксцентриков шайбами (М). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

- Проверить диагонали и только после этого прибить заднюю стенку (5) гвоздями (N).

- Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (L) в головки эксцентриков (М).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (6) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (А).

- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).

- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (6) шурупами (F).

- Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (E) винтом (K).

- Остальные ящики собрать аналогично пунктам 10-14.

- Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).

- Установить внутрь изделия выдвижные ящики.

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

2. Стенка боковая	            1101х450       2 шт.

1. Крышка                          600х485         1 шт.

3. Планка	            400х60           12 шт.

4. Фасад ящика                  180х529         6 шт.

5. Стенка задняя                1139х595       1 шт. ДВП

9. Бок ящика                      150х450         12 шт.

6,7. Пер./задн.ст.ящика    150х476          6/6 шт.

10. Дно ящика                   425х484          6 шт. ДВП

8. Дно	           600х480          1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп х50 52 шт | B) Заглушка 4 шт | С) Опора 4 шт | D) Шуруп 3,5х16 88 шт | Е) Ручка 6 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Саморез 4х25 12 шт |  | H) ключ шестигранный 1 шт | U) Заглушка технологическая 4 шт. | К) Винт 4х35 12 шт |
| L) Заглушка для эксцентрика 4 шт | M) Эксцентрик 4 шт | N) Гвозди 35 шт | O) Направляющие 450 6 к-тов | W) Уголок с саморезом 24 шт. |

# Text boxes

4

4

4

4

Монтаж шариковых

направляющих

9

7

9

7

5

3

4

4

10

9

Схема сборки изделия

Спальня «ПАРМА»

Комод высокий СП.060.406

2

2

1

8