## Порядок сборки

- Закрепить на нижней части сборного основания (3) подпятники (N) на расстоянии (3 см    от края.

- Установить полкодержатели (R) в отверстия на перегородках (2) и боковинах (1).

- Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1).

- К дверям (15) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (Q).

- Вкрутить стержни эксцентриков (О) в предварительно забитые втулки  в отверстия на крышке (4) и основании (3).

- Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) и основании (3).

- Вставить шайбы эксцентриков (О) в глухие отверстия на  боковинах (1) и перегородках (2).

- Закрепить направляющие (Н) на перегородках (2) шурупами (G).

- Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1) и перегороками (2), и затянув стержни эксцентриков шайбами (В) при помощи отвертки. Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1).

- Проверить диагонали и после этого вставить задние стенки (5,12) в паз боковых стенок (1) и основания (3).

- Одеть крышку (4) таким образом, чтобы свободный край задних стенок (5,12) вошел в паз, а шканты (F) в боковины (1) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (О) при помощи отвертки.

- Задние стенки (5,12) прибить гвоздями (L) к перегородкам (2) и изнутри закрепить уголками с саморезами (Т) .

- Навесить на изделие двери (15). Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.

- Установить полки (13) внутрь изделия.

- Соединить фасад ящика (8) с передней стенкой (6) шурупами (С) и прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (Е) винтами (К).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (6,7) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы боковых стенок ящика (9) и прибить гвоздями (L) к стенкам (6,7).

- Остальные  ящики собрать аналогично.

19.    Установить ящики внутрь изделия насадным монтажом. Выдвижной ящик под наклоном насаживается сверху на выдвинутые направляющие. В два отверстия на задней стенке выдвижного ящика вставляются задние крюки направляющей. Надавив на выдвижной ящик, его соединяют с цапфами. Сужающиеся кверху цапфы обеспечивают точность и плотность посадки. Для демонтажа выдвижной ящик выдвинуть до упора, слегка приподнять и снять. Выдвижной ящик фиксируется благодаря установочным цапфам, а точная высота настраивается с помощью регулировочного колесика.

20.   Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (О) и заглушки (В) в головки еврошурупов (А).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13.  Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина (в сборе)                         654х460       2 шт. 	  15. Дверь		627х446 	2 шт.

2. Перегородка                                   654х432        2 шт. 	  12. Задняя стенка (ДВП)	662х600	1 шт.

3. Основание (в сборе)                      1604х469      1 шт. 	  13. Полка		366х456 	2 шт.

4. Крышка (в сборе)                          1611х472      1 шт.

5. Задняя стенка (ДВП)                     662х471        2 шт.

6,7. Передн./задн. стенка ящика       544х120       3/3 шт.

8. Фасад ящика                                   597х207       3 шт.

9. Боковая стенка ящика                   400х134       6 шт.

10. Дно ящика (ДВП)                        552х400       3 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп 24 шт | В) Заглушка 24 шт | С) Саморез 4х25 12 шт | D) Петля вкладная 4 шт | E) Ручка 5 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Шкант 16 шт | G) Шуруп 3,5х16 34 шт | H) Направляющие Квадро х400 с предохранителями 3 к-та |  | К) Винт 4х35 6 шт |
| L) Гвозди 20 шт | M) ключ шестигранный 1 шт | N) Подпятник 8 шт | О) Эксцентрик 16 шт | Р) Заглушка для эксцентрика 16 шт |
|  | Q) Винт 4х20 4 шт | R) Полкодержатель 8 шт | S) Амортизатор 4 шт | T) Уголок с саморезом 4 шт. |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

# Text boxes

Монтаж направляющих «Квадро»

Схема сборки изделия

«Тумба для аппаратуры 1» ГТ.0322.301

(гостиная ВЕНЕТО)